PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.

UL. KOLEJOWA 17 13-100 NIDZICA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWY BIOMASY W LATACH 2017-2020

I. Przedmiot zamówienia.

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Kolejowa 17 , 13-100 Nidzica w związku z zamiarem zakupu biomasy (zrębek drewna) w ilości około 57.500 mp w latach 2017-2020 zaprasza do złożenia oferty.

Postępowanie prowadzone jest w trybie naboru ofert zgodnego z trybem udzielania zamówień sektorowych – doprogowych nie podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

II. Charakterystyka i wymagane parametry biomasy

1. Parametry fizyczne biomasy:

- Minimalna wartość opałowa 9,0 MJ/kg

- Maksymalna wilgotność 50 %

- Wymiar zrębków 10-100 mm

- Maksymalna zawartość zrębków ”ponadwymiarowych” (ponad 100mm) 3 %

- Maksymalna zawartość drobnych frakcji biomasy (0-10 mm) 10 %

- Maksymalna zawartość zrębki leśnej (zrębki z dodatkiem kory, igliwia i liści) - 30%

- Maksymalna zawartość popiołu 3%

2. Bezwzględnie wymagane parametry biomasy:

- Dostarczona biomasa wyprodukowana będzie wyłącznie w procesie mechanicznego przygotowania surowca - w sposób nie powodujący zanieczyszczenia substancjami chemicznymi.

- Biomasa nie będzie wytwarzana z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne, metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzące z budownictwa i odpady z rozbiórki.

- Biomasa nie będzie wytwarzana z torfu, frakcji torfowych i kopalnych (w tym uwęglonych skamieniałości pochodzenia biomasowego) i nie będzie zawierała domieszek w/w substancji.

- W dostarczonej biomasie nie będzie zanieczyszczeń stałych, takich jak: kamienie, tworzywa sztuczne, metal, ziemia, piasek, darń, guma, tkaniny, bryły lodu i śniegu itp. oraz widocznych śladów procesów gnilnych, pleśni i grzybów.

III. Harmonogram dostaw biomasy.

- Wielkość miesięcznych planowanych dostaw zgodny jest z załącznikiem nr 1.

- Realizacja harmonogramu (zał. nr.1 do niniejszej SIWZ) będzie ustalana na bieżąco, dopuszcza się przesunięcia w poszczególnych miesiącach w ilościach +/-20% w zależności od warunków atmosferycznych.

- Zamawiający dopuszcza zmniejszenie planowanych dostaw w sezonie grzewczym 2018/19 o maksymalnie 10%, a w sezonie grzewczym 2019/20 o maksymalnie 20%. O zmianach planowanych dostaw Zamawiający powiadomi Dostawcę nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem dostaw na kolejny sezon grzewczy

- Dostawca na swój koszt prowadzi załadunek oraz rozładunek biomasy. Miejsce dostawy to plac opałowy PUGK Sp. z o.o. , adres 13-100 Nidzica ul. Rataja 11 w godz. 800 – 1300 w dni robocze.

- Wykonawca dostarczać będzie biomasę jedynie za pomocą zestawów samochodowych wyposażonych w naczepy samowyładowcze, tzw. „ruchome podłogi”. Dostawy realizowane poprzez inny sprzęt muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

- Planowane miesięczne dostawy biomasy dokonywane będą równomiernie w ciągu całego miesiąca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia dostaw obejmujących asortyment biomasy, która nie spełnia zakładanym parametrów.

- Dostawca niezwłocznie usunie zakwestionowane partie dostawy na własny koszt oraz dostarczy w ciągu maksymalnie 3 dni opał zgodny z wymaganymi parametrami.

- W przypadku, kiedy Dostawca nie dostarczy biomasy w ilości zakwestionowanej partii w ciągu 3 dni Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do naliczenia kar umownych w wysokości pozwalającej na interwencyjny zakup określonej partii biomasy na wolnym rynku.

- Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Dostawca dopuści do trzykrotnego przekroczenia parametrów, o których mowa w Ust. II.

IV. Utrzymywanie zapasu biomasy.

- Dostawca zobowiązuje się do składowania i utrzymywania zapasu paliwa na rzecz Zamawiającego wynikającego z Prawa Energetycznego we własnym Magazynie.

- Magazyn Dostawcy musi posiadać utwardzoną nawierzchnię oraz stale być wyposażony w urządzenia służące do załadunku biomasy.

- Wielkość zapasów paliwa wymaganych przez Zamawiającego i zgromadzonego w Magazynie Dostawcy zgodna jest z załącznikiem nr 2.

- Magazyn, w którym utrzymywany jest zapas paliwa dla Zamawiającego nie może być ze względu na bezpieczeństwo pracy instalacji umiejscowiony w odległości większej niż 50km od miejsca dostawy wymienionego z Ust. III pkt. 4.

- Zamawiający może w każdym momencie skontrolować stan zapasów paliwa zgromadzonego w Magazynie Dostawcy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego mniejszych niż wymagane w umowie stanów zapasów Dostawca w ciągu maksymalnie 3 dni uzupełni na własny koszt stan zapasu do wymaganej ilości.

- W przypadku nie uzupełnienia stanów zapasów przez Dostawcę w ciągu 3 dni Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do naliczenia kar umownych o wartości odpowiadających 30% wartości nie uzupełnionego zapasu biomasy.

- Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych nie zwalnia Dostawcy z konieczności uzupełnienia zapasów biomasy.

- Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Dostawca dopuści do dwukrotnego niedotrzymania umówionych zapasów paliwa, o których mowa w Ust. IV.

- Zamawiający dopuszcza zwiększenie planowanego zapasu paliwa w przypadku zwiększenia ilości dostarczanego przez Dostawcę paliwa ponad ustalone ilości. O zmianach planowanych zapasów Zamawiający powiadomi Dostawcę nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem dostaw na kolejny sezon grzewczy.

V. Rozliczanie dostaw biomasy

- Rozliczenie ilości dostarczonej biomasy odbywa się na podstawie pomiaru objętości („mp” - metrach przestrzennych) w miejscu dostawy.

- Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do okresowego ważenia dostarczanej biomasy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wszelkie koszty pomiaru ilości i wagi dostarczonej biomasy ponosi Zamawiający.

- Pobór próbek i badanie jakości dostarczanej biomasy do miejsca dostawy:

  - Pobór próbek dostarczanej biomasy odbywa się w miejscu dostawy.

  - Kontrola jakości dostarczonej biomasy w zakresie parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę (w/g. ust. II) będzie odbywała się w miejscu dostawy.

  - Pobór i przygotowanie prób będzie wykonywał Zamawiający. Przedstawiciel Dostawcy musi być obecny przy poborze prób.

  - Analizy dotyczące jakości dostarczanej biomasy będzie wykonywało akredytowane do badań biomasy laboratorium.

- Koszty badań jakości dostarczanej biomasy ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Dostawcy kosztami poboru i badań próbek biomasy w przypadku, kiedy badania stwierdzą niezgodną z zamówieniem jakość biomasy.

- Podstawą do określenia wysokości zapłaty należnej Wykonawcy jest ilość dostarczonej w „mp” (metrach przestrzennych) biomasy do miejsca dostawy.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta winna być przygotowana w języku polskim.

- Cenę należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając wszelkie upusty i rabaty. Cena zawierać musi wszystkie koszty Dostawcy ponoszone przez niego na stworzenie i utrzymanie wymaganych w Ust. IV zapasów w Magazynie Dostawcy.

- Należy przedstawić oferowaną ilość w „mp” (metrach przestrzennych) wraz z harmonogramem dostaw.

- Każdy Dostawca może złożyć 1 ofertę.

- Formularz oferty oraz wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki będą parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, złożone chronologicznie zgodnie ze spisem treści.

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

- Dostawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumentacja podstawowych czynności, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Dostawca może załączyć do oferty dokumenty w wydzielonej przez siebie części, z którymi będą mogli zapoznać się tylko członkowie komisji i nie będą mogły być okazane osobom trzecim.

- Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Dostawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres podany na wstępie z napisem na kopercie „Oferta na dostawę biomasy w latach 2017-2020” oraz opatrzoną nazwą i dokładnym adresem Dostawcy.

- Oferty można dostarczyć osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską.

VII. Warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania możliwości, wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

- Dostawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

VIII. Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Oferty składane w postępowaniu będą musiały być zabezpieczone wadium w kwocie: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/ 100 PLN), które należy wpłacić do dnia 13.07.2017 r.  godz. 14 00  na rachunek bankowy Zamawiającego: B.S. Nidzica 33 8834 0009 2001 0000 2017 0001

- Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Dostawcę, tzn. oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub innego dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego (kopia musi posiadać potwierdzenie złożenia w kasie Zamawiającego dokonane przez Zamawiającego).

- Wadium może być wniesione w formie:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

- W przypadku składania przez Dostawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wraz z gwarancją należy przedłożyć dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca gwarancję w imieniu Gwaranta posiada uprawnienia do zaciągania zobowiązań, ma być ona co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową z okresem ważności do dnia 14.08.2017 r. z możliwością żądania wydłużenia okresu jej ważności jeżeli we wskazanym terminie nie zakończy się procedura wyboru Dostawcy i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

- Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium dla Dostawców, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże w ciągu 3-ech dni roboczych od daty podpisania umowy z Dostawcą, którego oferta została wybrana.

- Dostawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy lub odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, W wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN), które należy wpłacić do dnia podpisania umowy.

  - Nr rachunku bankowego Zamawiającego: B.S. Nidzica 33 8834 0009 2001 0000 2017 0001

  - Dostawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych.

  - W przypadku składania przez Dostawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej , wraz z gwarancją należy przedłożyć dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca gwarancję w imieniu Gwaranta posiada uprawnienia do zaciągania zobowiązań ma być ona co najmniej gwarancją nieodwołalną bezwarunkową z okresem ważności do końca trwania umowy i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Dostawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okres ważności tych gwarancji winien zawierać czas związania z ofertą tj. 30 dni.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wraz z odsetkami ) zostanie dokonany niezwłocznie po zakończeniu umowy, na pisemny wniosek Dostawcy.

- Terminy:

- Termin związania ofertą - 30 dni.

- Termin wykonania zamówienia : od daty zawarcia umowy do dnia: 31.05 2020r.

IX. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 	postępowaniu.

- Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania możliwości, wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował dostawy biomasy w formie zrębki o łącznym wolumenie minimum 40 tys. ton. (ok. 120 tys. mp) - co stanowi około dwu-krotność zakładanego rocznego zapotrzebowania Zamawiającego. Jednocześnie Dostawca jest zobowiązany przedstawić poświadczenia minimum trzech podmiotów, że Dostawca w ciągu w.w. okresu zrealizował dostawy biomasy w ilościach co najmniej 5 tys. Mg (15 tys. mp.) dla każdego z Podmiotów.

- Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada sprzęt i urządzenia umożliwiające przygotowanie, rozdrobnienie i transport zakładanej w harmonogramie ilości biomasy. Dostawca przekaże także informację o średnio-miesięcznym poziomie zatrudnienia pracowników na umowy o pracę w okresie 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty.

- Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że w latach obrotowych 2015 i 2016 osiągnął przychód netto ze sprzedaży nie mniejszy niż 750.000,00 złotych oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. Jeżeli okres ważności polisy zakończy się w trakcie realizacji zamówienia Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiedniej prolongaty pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

- Nie zalega z opłacaniem składek ZUS i US, co potwierdzi odpowiednimi dokumentami

X. Dokumenty bezwzględnie wymagane

Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Dostawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- Zaakceptowany harmonogram dostaw stanowiący Załącznik nr. 1.

- Zaakceptowany plan utrzymania zapasów paliwa wymaganych przez Zamawiającego i zgromadzonego na składzie Dostawcy stanowiący Załącznik nr 2.

- Zaparafowany przez uprawnionego reprezentanta Dostawcy projekt umowy stanowiący Załącznik nr. 3.

- Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 4)

- Wypełnione i podpisane Oświadczenie (Załącznik nr. 5)

- Wypełniony i podpisany Wykaz dostaw stanowiący załącznik nr. 6 do SIWZ

- Poświadczenia z min. 3 podmiotów z lat 2014-2016 z realizacji dostaw biomasy z podaniem ich ilości. Poświadczenia powinny zawierać ocenę realizacji dostaw.

- Wypełniony i podpisany wykaz sprzętu i pracowników (Załącznik nr 7)

- Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) (Załącznik nr 8)

- Aktualny (tzn. zawierający dane od ostatniej zmiany) odpis lub zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, stwierdzającego status prawny lub formę prawną Dostawcy.

- Odpis lub zaświadczenie musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Dostawcy. W przypadku Dostawcy będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki cywilnej i zaświadczenia o zgłoszeniu działalności gospodarczej każdego uczestnika spółki. Odpisy lub zaświadczenia z aktualne uważa się wystawienie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością Dostawcy lub przewidziana prawem zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności Dostawcy lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo przewidziana prawem zgoda na zwolnienie, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty zaległych płatności Dostawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Rachunek zysków i strat za rok 2015 i 2016.

- Dokumenty potwierdzające uprawnienie (pełnomocnictwo) osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

- Potwierdzoną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 PLN przez Dostawcę, tzn. oryginał lub potwierdzoną ze zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego.

XI. Składanie i otwarcie ofert

- Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego.

- Termin składania ofert do dnia: 14.07.2017 r. godz. 900

XII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Dostawca może zwrócić się drogą pisemną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do dnia 7.07.2017 r.

- Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami: Wiceprezes Zarządu Paweł Łazicki.

- Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia naboru ofert w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, iż prowadzone postępowanie nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć wcześniej.