Załącznik nr 1

Zestawienie elementów sieci cieplnej przyłącza do budynku 1 Maja 17

| L.p. | Oznaczenie | J.m. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rury pojedyncze |  |
| 1 | Rury ɸ 48.3x2.6/110 l=12 m | szt. | 2 |  |
| 2 | Rury ɸ 48.3x2.6/110 l=6 m |  | 1 |  |
| 3 | Rury ɸ 42.4x2.6/110 l=12 m |  | 1 |  |
| Kolana preizolowane |  |
| 4 | Kolano preizolowane ɸ 42.4x2.6/110 90o L=1.0m | szt. | 3 |  |
| 5 | Kolano preizolowane ɸ 42.4x2,6/110 90o L1=1.5m,L2=1m | szt. | 1 |  |
| Trójniki |  |
| 6 | Trójnik prefabrykowany prostopadły 45o równoprzelotowy-odgałęzienie górne ɸ 114.3x3,6/200/ɸ 48.3x2.6/110, L=1,4m, L1=1.0m | szt. | 2 |  |
| 7 | Trójnik prefabrykowany prostopadły 45o równoprzelotowy-odgałęzienie górne ɸ 48.3x2,6/110/ ɸ 42.4x2.6/110, L=1,2m, L1=1.0m | szt. | 2 |  |
| Zwężki preizolowane |  |
| 8 | ɸ 48.3x2,6/110/ ɸ 42.4x2.6/110, L=1,5m | szt. | 2 |  |
| Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie na całej długości z klejem i mastyką uszczelniającą z dwoma korkami wgrzewanymi i pianką |  |
| 9 | ɸ 48.3x2,6/110 | szt. | 10 |  |
| 10 | ɸ 42.4x2.6/110 | szt. | 10 |  |
| Mufa końcowa |  |
| 11 | ɸ 42.4x2.6/110 | szt. | 2 |  |
| Elementy instalacji alarmowej |  |
| 12 | Elementy do łączenia przewodów w złączu | kpl. | 32 |  |

Zestawienie elementów sieci cieplnej przyłącza do budynku 1 Maja 15

| L.p. | Oznaczenie | J.m. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rury pojedyncze |  |
| 1 | Rury ɸ 42.4x2.6/110 l=12 m | szt. | 2 |  |
| Kolana preizolowane |  |
| 2 | Kolano preizolowane ɸ 42.4x2.6/110 90o L=1.0m | szt. | 6 |  |
| Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie na całej długości z klejem i mastyką uszczelniającą z dwoma korkami wgrzewanymi i pianką |  |
| 3 | ɸ 42.4x2.6/110 | szt. | 8 |  |
| Mufa końcowa |  |
| 4 | ɸ 42.4x2.6/110 | szt. | 2 |  |
| Elementy instalacji alarmowej |  |
| 5 | Elementy do łączenia przewodów w złączu | kpl. | 16 |  |

Zestawienie elementów sieci cieplnej dn 100 0,11 km

| L.p. | Oznaczenie | J.m. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rury pojedyncze |  |
| 1 | Rury ɸ 114.3/200 l=12 m | szt. | 17 |  |
| Kolana preizolowane |  |
| 2 | Kolano preizolowane ɸ 114.3/200 90o L=1.0m | szt. | 10 |  |
| Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie na całej długości z klejem i mastyką uszczelniającą z dwoma korkami wgrzewanymi i pianką |  |
| 3 | ɸ 114.3/200 | szt. | 40 |  |
| Elementy instalacji alarmowej |  |
| 4 | Elementy do łączenia przewodów w złączu | kpl. | 38 |  |